認識電器產品 － 吸塵機

種類

吸塵機按操作原理及構造分類，有直立式與吸力式兩種。

- 直立式 
利用吸力及吸咀內一具由摩打推動的旋轉震動刷進行清潔。吸塵刷的旋轉震動力能把地氈的絨毛撥開，令深藏在內的塵屑污垢鬆脫出來，把它吸起，是清理地氈的上好選擇。配備其他工具，還可作其他清潔用途。

- 吸力式 
摩打馬力較直立式大，單純靠強勁的吸力吸塵，有多種款式，如罐筒型、圓柱型、手攜型、壺型等，都附有一管長喉接駁一系列特別配件，以應付不同工作環境的需要。對於清理地板、傢具、簾帷輕軟細薄的織物墊套，效果較佳。

設備

不同牌子、型號的吸塵機，外型設計及設備都有頗大差別。為方便操作，選購前宜特別留意它的設備：

（一）開關掣： 有按鈕及腳踏掣之分，多設在機身上。有些更在吸管把手上多設一個開關掣。

（二）電線自動回捲： 用電子控制的回捲設備比人手操作更能迅速將電線捲藏。

（三）集塵器： 有用布袋、紙袋或吸塵機原身的盒儲存塵埃。

（四）吹風設備： 吸管可裝接在排氣口上，利用噴出的空氣把吸塵管也不能深入的地方清潔。

（五）吸力強弱控制： 方便清理質輕的地毯窗簾、織物、椅套等。

（六）配件儲存設備： 機身設有儲藏格或盒，放置所有的配件。

（七）塵埃積集指示器： 提醒用者及時清理或更換新袋。

（八）清潔隔濾器： 有些用集塵袋作為唯一濾隔器，有些則具備纖維、尼龍網或塑料所造成的多層濾隔器，其中更有附設摩打濾隔器及排氣過濾器。

設備配件

所有吸塵機都有一個吸塵刷，用以清潔地板及地氈。吸力式吸塵機通常還配備一系列的清潔刷及吸咀，方便清理角落、窗簾及縫隙之用，主要配件包括喉、地板及地氈雙用刷、傢具墊套吸咀(或稱小吸咀或全能吸咀)、縫隙吸咀、掃塵刷、傢具刷等。此等配件有時需要額外購買，直立式吸塵機的配件，大多數要另行置配。

選購指南

| （一） | 吸塵機的電功率由300 至1,100 瓦特不等。吸力式吸塵機的電功率愈大，吸力愈強。一部850瓦特吸力式吸塵機，已適合一般家庭使用。 |
| --- | --- |
| （二） | 選購適用紙質集塵袋的吸塵機，宜先查清楚紙袋的零售價及供應情況。 |
| （三） | 有配件儲存設備的吸塵機，方便收藏配件，不易遺失。 |
| （四） | 選購設備及配件較多的吸塵機，清潔工作會更感方便。 |
| （五） | 除非廠方有特別聲明，一般家庭用的吸塵機不適宜在戶外或潮濕的表面上使用。 |

提防陷阱

一些電器店會設置陷阱，令消費者誤墮其中。最常見的手法，是以標示驚人的低價出售某名牌型號，吸引顧客進店購物。在消費者付款後，店員或用甜言蜜語及錯誤資料，或遲遲不交貨，誘導及迫使消費者轉購滯銷或價格遠超總代理訂價的貨品。有些甚至擅自扣起貨品的配件，要顧客另行購置或改買其他貨品。

因此，消費者應先向總代理查詢貨品的詳細資料，包括款式、用途、配件及訂價等。多往不同電器店比較價錢，方作決定。當發現某一間店舖的標價過低，應提高警覺。

付貨款或訂金前，應要求店員開出單據，並留意單據上各項資料是否正確。如果店員要求先交訂金再查詢或試機，則不宜光顧這店了。收貨時查驗是否附有保用證及說明書。假若不能即時檢查電器是否操作正常，可在簽收時附註「貨品未經安裝，而未能得悉是否操作正常，保留追究權利」等字樣。

若懷疑受騙，別再與店方作無謂的爭拗，取回能夠證明在該店購物的單據，然後向消費者委員會投訴。