認識電器產品 － 冷氣機

類型

市面上出售的家用冷氣機，種類繁多，有小部份是分體式冷氣機，而大部份是窗口機，它們也可裝在牆上。性能方面，設有特備抽濕掣的冷氣機在抽濕之時，同時不讓室溫降得太低，以配合潮濕而不熱的天氣，而加有逆循環暖氣設計的型號，則可以使冷氣機變成冬暖夏的空氣調節機 A在冬季可兼作暖風機用。

製冷能力

以往一向沿用英國熱量單位(BTU/hr)來衡定冷氣機的製冷能力，現在已經逐漸採用國際標準「千瓦」(kW)。

使用「千瓦」來衡量冷氣機的功能，消費者不但容易計算所需冷氣機的大小，更方便計出它的能源效率(COP:Coefficient of Performance)，即以製冷能力(kW) 除以耗電功率，所得的商數越大，冷氣機的性能越高。

能源標籤

機電工程署自1996年4月開始，推行「香港能源效益標籤計劃」。冷氣機須通過一系列的功能測試，方可貼上這標籤。消費者可從這個標籤中獲知該冷氣機型號的耗電量資料。標籤上能源效益級別共分五級，第一級最具效益。

冷量需求

選購冷氣機時應估計本身環境的製冷需求，下列提示可作參考：

| 房間面積： | 每平方米所需冷度約0.15千瓦 |
| --- | --- |
| 室內人數： | 每人需要的冷度約0.15千瓦 |
| 普通窗戶： | (以有窗簾設備計算而沒有西斜)每平方米需冷 度約0.25千瓦 |
| 西斜窗： | (以設有窗簾者計算)約需0.45千瓦 |
| 發熱電器： | (例如電燈、雪櫃、音響器材等)電器的電功率 每一千瓦需要冷度約1千瓦 |

把以上製冷需求的千瓦數值加起來，便大致可以計算出應該選購那一型號的冷氣機。

安裝

雖然安裝工程由技師進行，但用戶仍須注意以下要點：

- 先參閱廠商提供的安裝指示說明書。接駁冷氣機的供電設備，須符合電力公司「供電條例」的規定。

- 安裝須牢固，否則不單會產生噪音，遇上刮大風或其他難以預料的震盪時，整部冷氣機更可能脫離原位，甚至飛墮下街，引致途人傷亡。

- 經常留意所用冷氣機是否穩固，定期找經驗技師檢查支架結構及連接機殼的螺絲等是否牢固安全。

- 裝機位置附近若有去水渠道，可在底盤的水喉咀處裝設去水喉，將積聚的冷凝水排去。此外，安裝冷氣機時亦應向外傾斜少許令積水外流。

- 冷氣機室外方面的入氣口及出氣口，是作散熱之用，不宜靠近牆壁或被物件阻擋，否則散熱不能暢順，引致效率大降，浪費電力。

- 不要安裝在受陽光直射的方向，以免冷氣機受陽光熱力的影響以致效率降低。

- 因為冷空氣趨於下沉，故安裝的高度，最好距地面約1.5米以上。

- 不要讓冷氣機滴水至屋外。因為這會影響環境衛生，政府可能提出檢控。

使用須知

安裝及使用泠氣機時須注意下列事項：

提防陷阱

一些電器店會設置陷阱，令消費者誤墮其中。最常見的手法，是以標示驚人的低價出售某名牌型號，吸引顧客進店購物。在消費者付款後，店員或用甜言蜜語及錯誤資料，或遲遲不交貨，誘導及迫使消費者轉購滯銷或價格遠超總代理訂價的貨品。有些甚至擅自扣起貨品的配件，要顧客另行購置或改買其他貨品。

因此，消費者應先向總代理查詢貨品的詳細資料，包括款式、用途、配件及訂價等。多往不同電器店比較價錢，方作決定。當發現某一間店舖的標價過低，應提高警覺。

付貨款或訂金前，應要求店員開出單據，並留意單據上各項資料是否正確。如果店員要求先交訂金再查詢或試機，則不宜光顧這店了。收貨時查驗是否附有保用證及說明書。假若不能即時檢查電器是否操作正常，可在簽收時附註「貨品未經安裝，而未能得悉是否操作正常，保留追究權利」等字樣。

若懷疑受騙，別再與店方作無謂的爭拗，取回能夠證明在該店購物的單據，然後向消費者委員會投訴。